Внешний вид отвода

Пошаговая инструкция установки отвода из пластиковой емкости

1-ый ШАГ. Просверлить отверстие в пластиковой емкости отверстие выполняется перовым или пустотелым (кольцевым) сверлом для дерева. Диаметр отверстия выбирается в соответствии с диаметром резьбы (отвода). Необходимый диаметр отверстия вы можете выбрать из таблицы №1. После выполнения отверстия необходимо  в обязательном порядке обработать “заусенцы”, образовавшиеся при сверлении по кромке отверстия.
таблица №1

| Наименование | резьба отвода в дюймах | диаметр отверстия в миллиметрах |
| --- | --- | --- |
| Отвод 3/4 дюйма | 3/4 | 20....21 |
| Отвод 1 дюйм | 1 | 27....28 |
| Отвод 2 дюйма | 2 | 55....56 |

2-ой ШАГ. Через отверстие заливной горловины протащить шланг или гибкий трос. На конце шланга со стороны заливной горловины закрепить отвод так, чтобы шланг можно было вытащить из отвода с небольшим усилием. На отводе должно быть установлено уплотнительное кольцо. Материал уплотнительного кольца выбирается с учетом свойств хранимых жидкостей.

3-ий ШАГ. Отвод закрепить с помощью гайки. От проворачивания, при затяжке гайки, отвод можно фиксировать пластиной за выступы внутри отвода. Далее на отвод можно необходимую фурнитуру (краны, переходники, шланги ит.д.). При установке резьбу уплотнять с помощью ленты ФУМ.

www.RoomKlimat.ru    (495) 646-888-0